监  测  报  告

山西凯普检测（2022）自字第0608号

| 项目名称： | 山西华鑫肥业股份有限公司6月自行监测 |
| --- | --- |
| 受测单位： | 山西华鑫肥业股份有限公司 |
| 监测类别： | 委托监测 |
| 单位名称： | 山西凯普检测有限公司 |

山西凯普检测有限公司

2022年6月25日

声  明

1、委托单位在委托前应说明检测目的；由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责；

2、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及CMA标识无效。

3、报告出具的数据涂改无效，无审核、审定签字无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

6、本次检测数据仅对本次检测结果负责。

项目名称：山西华鑫肥业股份有限公司6月自行监测

监测单位：山西凯普检测有限公司

法定代表人：岳嘉凯

项目负责人：王嘉

报告编写人：苏振宇

审  核  人：

审  定  人：

现场监测负责人：张健

| 监测人员 | 闫世虹 | 苏兴宇 | 温孜孜 | 李强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SXKPJC2019-010 | SXKPJC2019-003 | SXKPJC2019-011 | SXKPJC2019-005 |
| 监测人员 | 张梦秋 | 苏振宇 | 张健 | 任艳文 |
| 上岗证号 | SXKPJC2019-006 | SXKPJC2019-007 | SXKPJC2019-008 | SXKPJC2019-009 |

山西凯普检测有限公司

电话：0358-3918666

邮编：030500

地址：山西省吕梁市交城县经济开发区

目  录

1、企业基本情况…………………………………………………………1

2、监测内容………………………………………………………………1

3、执行标准………………………………………………………………2

4、监测分析方法…………………………………………………………3

5、监测质量保证…………………………………………………………3

6、监测结果………………………………………………………………7

# 任务来源

受山西华鑫肥业股份有限公司的委托，依据该公司2022年自行监测方案，山西凯普检测有限公司于2022年6月15日、16日对其进行了现场环境监测，其中造粒塔废气排放口1中氨，无组织废气中氨、硫化氢、臭气浓度外包给山西嘉源环境检测有限公司（证书编号:190412050196）进行检测，检测报告附后[报告编号:嘉源（2022）年（检）字第0271号]。监测报告如下：

# 企业基本概况

表1-1                       企业基本情况一览表

| 项目名称 | 山西华鑫肥业股份有限公司6月自行监测 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 氮肥制造业 |
| 地 址 | 吕梁市交城县覃村 |
| 邮 编 | 030500 |
| 监测日期 | 2022年6月15日、16日 |

# 监测内容

表2-1                     监测点位、项目、频次一览表

| 分类 | 点位布置 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 废气 | 脱硫再生尾气排放口 | 硫化氢、氨 | 监测1天， 每天3次 | --- |
|  | 造粒塔废气排放口1 | 颗粒物、氨 |  | --- |
|  | 冷却废气排放口1 | 颗粒物 |  | --- |
|  | 冷却废气排放口2 | 颗粒物 |  | --- |
|  | 原料肥破碎筛分排口 | 颗粒物 |  | --- |
|  | 加热炉废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | --- |
|  | 预热炉废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | --- |
|  | 燃气锅炉排放口 | 烟气黑度 | 2次/min 共30min | --- |
| 无组织 废气 | 厂界下风向4个监控点 | 氨、臭气浓度、硫化氢、非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物 | 监测1天， 每天3次 | --- |
|  | 氨罐区下风向1个监控点 | 氨 |  | --- |

续表2-1                   监测点位、项目、频次一览表

| 分类 | 点位布置 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 废水总排口 | 石油类、氰化物 硫化物、挥发酚 | 3次/天 共一天 | --- |
| 噪声 | 厂界周边8个监控点 | 厂界 噪声 | 监测1天， 昼夜各一次 | --- |
|  | 覃村、覃村中学各一个监控点 | 敏感点噪声 |  | --- |

# 执行标准

表3-1                     废气排放执行标准一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 脱硫再生尾气排放口 | 硫化氢 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） | 3.0 | --- |
|  | 氨 |  | 30 | --- |
| 造粒塔废气排放口1 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 120 | 296.18 |
|  | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | --- | 75 |
| 冷却废气排放口1 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 120 | 5.9 |
| 冷却废气排放口2 | 颗粒物 |  | 120 | 5.9 |
| 原料肥破碎筛分排口 | 颗粒物 |  | 120 | 5.31 |
| 加热炉废气排放口 | 颗粒物 |  | 120 | 23 |
|  | 二氧化硫 |  | 550 | 15 |
|  | 氮氧化物 |  | 240 | 4.4 |
| 预热炉废气排放口 | 颗粒物 |  | 120 | 45.3 |
|  | 二氧化硫 |  | 550 | 29.5 |
|  | 氮氧化物 |  | 240 | 8.78 |
| 燃气锅炉排放口 | 烟气黑度 | 《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） | 1级 |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 1.0 | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | --- |
|  | 氮氧化物 |  | 0.12 | --- |
|  | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | --- |
|  | 硫化氢 |  | 0.06 | --- |
|  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |
| 氨罐区周边 无组织 | 氨 |  | 1.5 | --- |

表3-2                      废水排放执行标准一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 石油类 | 《合成氨工业水污染物排放标准》 GB13458-2013 | 3 |
|  | 氰化物 |  | 0.2 |
|  | 硫化物 |  | 0.5 |
|  | 挥发酚 |  | 0.1 |

表3-3                      噪声执行标准一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 执行标准 | 限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |
| 覃村、覃村中学 | 敏感点噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 60 | 50 |

# 监测分析方法

表4-1                        监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定源废气 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）第五篇 第四章 十、硫化氢（三）亚甲基蓝分光光度法 | 0.07ug/10ml |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定》 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ479-2009 | 0.005mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） | 0.07mg/m3 |

续表4-1                       监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 | 0.01mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |

# 监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠，具有代表性，依据国家环保部《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），我公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测人员全部持证上岗；

（2）监测、分析所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内，见表5-1；

（3）在监测前后分别对现场采样仪器进行相应的校准，见表5-2、5-3；

（4）对监测数据及报告进行“三校、三审”。

表5-1                       监测、分析使用仪器一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测 因子 | 仪器技术指标 （量 程） | 有效期限 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式大流量低浓度烟尘气测试仪 | 崂应3012H-D型 | KP015 | 颗粒物 | 0-110L/min | 2022.9.12 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 |
|  |  |  | NO | 0-1300mg/m3 |  |  |
|  |  |  | NO2 | 0-200mg/m3 |  |  |
|  |  |  | SO2 | 0-5700mg/m3 |  |  |

续表5-1                     监测、分析使用仪器一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测 因子 | 仪器技术指标 （量 程） | 有效期限 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 | KP026 | 氨、硫化氢 | 0.2-1.5L/min | 2022.09.12 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 |
| 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | KP016 KP017 KP018 KP019 KP020 | 硫化氢、氨、氮氧化物、颗粒物 | 80-120L/min 0-1.0L/min | 2022.09.12 |  |
| 气相色谱仪 | GC9790 | KP002 | 非甲烷总烃 | 温控范围：室温以上5-450℃，增量1℃，精度±1℃ | 2023.09.15 |  |
| 万分之一天平 | ME204 | KP043 | 无组织 颗粒物 | 0-220g | 2022.09.15 |  |
| 十万分之一天平 | MS105 | KP044 | 固定源 颗粒物 | 0-120g | 2022.09.15 |  |
| 721可见分光光度计 | 721 | KP040 | 硫化氢、氨、氰化物、挥发酚、硫化物 | 360-1000nm | 2022.09.15 |  |
| 红外测油仪 | DM600 | KP004 | 石油类 | 0-100mg/L | 2022.09.15 |  |
| 多功能噪声分析仪 | HS5660D | KP036 | 噪声 | 40dB-110dB | 2023.01.03 | 安正计量检测有限公司 |
| 声级校准器 | HS6020A | KP037 | 噪声 | 94dB、114dB | 2023.01.03 |  |
| 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 | KP030 | --- | 小流量0-2000ml/min | 2022.7.25 |  |
|  |  |  |  | 中流量0-150L/min |  |  |
|  |  |  |  | 大流量800-1200L/min |  |  |

表5-2                     监测仪器流量校准结果一览表         单位：L/min

| 仪器名 称/型号 | 仪器 编号 | 气路 | 标定值 | 测定值 | 相对误差（%） | 允许误差（%） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使用前 | 使用后 | 使用前 | 使用后 |  |  |
| 便携式大流量低浓度烟尘气测试仪/崂应3012H-D型 | KP014 | --- | 40 | 40.1 | 39.9 | 0.2 | -0.2 | ±2.5 | 合格 |
|  |  |  | 50 | 50.3 | 50.2 | 0.6 | 0.4 |  | 合格 |
|  |  |  | 60 | 60.3 | 60.4 | 0.5 | 0.7 |  | 合格 |
| 便携式大流量低浓度烟尘气测试仪/崂应3012H-D型 | KP015 | --- | 40 | 40.2 | 40.4 | 0.5 | 1.0 |  | 合格 |
|  |  |  | 50 | 50.3 | 50.3 | 0.6 | 0.6 |  | 合格 |
|  |  |  | 60 | 60.6 | 60.5 | 1.0 | 0.8 |  | 合格 |

续表5-2                   监测仪器流量校准结果一览表         单位：L/min

| 仪器名 称/型号 | 仪器 编号 | 气路 | 标定值 | 测定值 | 相对误差（%） | 允许误差（%） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使用前 | 使用后 | 使用前 | 使用后 |  |  |
| 智能双路烟气采样器崂应3072型 | KP026 | A | 0.5 | 0.506 | 0.508 | 1.2 | 1.6 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | B | 0.5 | 0.504 | 0.505 | 0.8 | 1.0 |  | 合格 |
| 环境空气综合采样器/ 崂应2050型 | KP016 | T | 100 | 100.3 | 100.3 | 0.3 | 0.3 | ±2.0 | 合格 |
|  |  | A | 1.0 | 1.005 | 1.006 | 0.5 | 0.6 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | B | 0.4 | 0.403 | 0.402 | 0.8 | 0.5 |  | 合格 |
|  | KP017 | T | 100 | 100.6 | 101.1 | 0.6 | 1.1 | ±2.0 | 合格 |
|  |  | A | 1.0 | 1.005 | 1.007 | 0.5 | 0.7 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | B | 0.4 | 0.394 | 0.396 | -1.5 | -1.0 |  | 合格 |
|  | KP018 | T | 100 | 99.7 | 99.8 | -0.3 | -0.2 | ±2.0 | 合格 |
|  |  | A | 1.0 | 1.020 | 1.021 | 2.0 | 2.1 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | B | 0.4 | 0.395 | 0.400 | -1.3 | 0 |  | 合格 |
|  | KP019 | T | 100 | 100.2 | 100.5 | 0.2 | 0.5 | ±2.0 | 合格 |
|  |  | A | 1.0 | 1.013 | 1.011 | 1.3 | 1.1 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | B | 0.4 | 0.394 | 0.398 | -1.5 | -0.5 |  | 合格 |
|  | KP020 | A | 1.0 | 1.013 | 1.011 | 1.3 | 1.1 | ±5.0 | 合格 |

表5-3                     监测仪器标气标定结果一览表        单位：mg/m3

| 仪器名称/型号 | 仪器编号 | 项目 | 标准值 | 测定值 | 相对误差（%） | 允许误差（%） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使用前 | 使用后 | 使用前 | 使用后 |  |  |
| 便携式大流量低浓度烟尘气测试仪/崂应3012H-D型 | KP015 | NO | 80.3 | 82 | 83 | 2.1 | 3.4 | ±5.0 | 合格 |
|  |  | SO2 | 31.4 | 31 | 32 | -1.3 | 1.9 |  | 合格 |

表5-4                          质控结果一览表

| 污染源类别 | 项目参数 | 质控措施 | 实测指标 | 标准控制指标 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫再生尾气排放口 | H2S | 标准样品（205544） | 2.30mg/L | 2.28±0.13mg/L | 是 |
|  |  | 现场空白 | <0.07ug/10mL | <0.07ug/10mL | 是 |
|  | NH3 | 标准样品（206911） | 1.17mg/L | 1.17±0.06mg/L | 是 |
|  |  | 现场空白 | <0.25mg/m³ | <0.25mg/m³ | 是 |
| 造粒塔废气排放口1 | 颗粒物 | 现场空白 | 1.3mg/m³<12mg/m³ | 增重低于限值10% | 是 |
| 冷却废气排放口1 | 颗粒物 | 现场空白 | 1.2mg/m³<12mg/m³ | 增重低于限值10% | 是 |
| 冷却废气排放口2 | 颗粒物 | 现场空白 | 0.8mg/m³<12mg/m³ | 增重低于限值10% | 是 |
| 原料肥破碎筛分排口 | 颗粒物 | 现场空白 | 0.9mg/m³<12mg/m³ | 增重低于限值10% | 是 |
| 加热炉废气排放口 | 颗粒物 | 现场空白 | 0.8mg/m³<12mg/m³ | 增重低于限值10% | 是 |
| 预热炉废气排放口 | 颗粒物 | 现场空白 | 1.1mg/m³<12mg/m³ | 增重低于限值10% | 是 |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 标准滤膜 | 0.2mg,0.2mg | ±0.5mg | 是 |
|  |  | 现场空白 | 0.2mg |  | 是 |
|  | 氮氧化物 | 现场空白 | <0.005mg/m³ | 低于检出限 | 是 |
|  |  | 标准样品（206150） | 0.829mg/L | 0.824±0.025mg/L | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | 现场空白 | <0.07mg/m³ | 低于检出限 | 是 |
|  |  | 标准气体 814803077 | 16.0ppm | 16ppm±2% | 是 |
| 废水 | 石油类 | 标准样品（337202） | 39.8mg/L | 40.1±3.2mg/L | 是 |
|  | 硫化物 | 标准样品（205544） | 2.29mg/L | 2.28±0.13mg/L | 是 |
|  |  | 平行双样 | 9.7% | --- | --- |
|  | 氰化物 | 标准样品 （202276） | 0.069mg/L | 0.0717±0.0063mg/L | 是 |
|  |  | 平行双样 | 5.9% | 相对偏差≤20% | 是 |
|  | 挥发酚 | 标准样品（200360） | 0.123mg/L | 0.120±0.010mg/L | 是 |
|  |  | 平行双样 | 10.1% | 相对偏差≤25% | 是 |

# 监测结果

表6-1                        生产工况一览表

| 监测日期 | 产品 | 设计产量（t/d） | 实际产量（t/d） | 工况（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月15日、16日 | 合成氨 | 545 | 545 | 100 |
|  | 硝酸 | 909 | 909 | 100 |
|  | 硝基复合肥 | 1818 | 606 | 33.3 |

表6-2               脱硫再生尾气排放口监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均 浓度 mg/m3 | 标准 限值 mg/m3 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15 | 硫 化 氢 | 1 | 4481 | 0.106 | 0.0005 | 0.113 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2 | 4481 | 0.118 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | 3 | 4481 | 0.115 | 0.0005 |  |  |  |
|  | 氨 | 1 | 4481 | 10.9 | 0.049 | 14.1 | 30 | 达标 |
|  |  | 2 | 4481 | 15.6 | 0.070 |  |  |  |
|  |  | 3 | 4481 | 15.9 | 0.071 |  |  |  |
| 烟气参数 | 湿度:6.5%； 烟温:36.8℃； 含氧量:20.0%； 流速:22.9m/s |

表6-3                  造粒塔废气排放口1监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 6.15 | 颗 粒 物 | 1 | 8569 | 26.2 | 0.225 | 25.4 | 0.220 | 120 | 296.18 | 达标 |
|  |  | 2 | 8858 | 24.5 | 0.217 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8555 | 25.5 | 0.218 |  |  |  |  |  |
|  | 氨 | 1 | 8569 | 15.9 | 0.136 | 15.7 | 0.136 | --- | 75 | 达标 |
|  |  | 2 | 8858 | 15.8 | 0.140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8555 | 15.5 | 0.133 |  |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 湿度:3.5%； 烟温:29.3℃； 含氧量:20.9%； 流速:6.9m/s |
| 备注：氨数据由山西嘉源环境检测有限公司提供，报告编号:嘉源（2022）年（检）字第0271号 |

表6-4                  冷却废气排放口1监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 6.15 | 颗 粒 物 | 1 | 20786 | 20.4 | 0.424 | 23.3 | 0.486 | 120 | 5.9 | 达标 |
|  |  | 2 | 21177 | 24.5 | 0.519 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 20571 | 25.1 | 0.516 |  |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 湿度:3.1%； 烟温:23.3℃； 含氧量:20.6%； 流速:4.6m/s |

表6-5                  冷却废气排放口2监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 6.15 | 颗 粒 物 | 1 | 18936 | 23.2 | 0.439 | 24.6 | 0.460 | 120 | 5.9 | 达标 |
|  |  | 2 | 18902 | 24.5 | 0.463 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 18347 | 26.1 | 0.479 |  |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 湿度:3.0%； 烟温:30.4℃； 含氧量:20.6%； 流速:4.3m/s |

表6-6                  原料肥破碎筛分排口监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 6.15 | 颗 粒 物 | 1 | 20412 | 27.4 | 0.559 | 26.8 | 0.541 | 120 | 5.31 | 达标 |
|  |  | 2 | 20239 | 25.0 | 0.506 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 20018 | 27.9 | 0.559 |  |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 湿度:2.2%； 烟温:33.4℃； 含氧量:20.7%； 流速:14.2m/s |

表6-7                    加热炉废气排放口监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 6.15 | 颗 粒 物 | 1 | 10590 | 19.6 | 0.208 | 19.5 | 0.206 | 120 | 23 | 达标 |
|  |  | 2 | 10485 | 18.5 | 0.194 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 10689 | 20.3 | 0.217 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 1 | 10590 | 20 | 0.212 | 20 | 0.212 | 550 | 15 | 达标 |
|  |  | 2 | 10485 | 19 | 0.199 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 10689 | 21 | 0.224 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 1 | 10590 | 112 | 1.19 | 112 | 1.19 | 240 | 4.4 | 达标 |
|  |  | 2 | 10485 | 111 | 1.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 10689 | 114 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 湿度:3.0%； 烟温:325.4℃； 含氧量:4.3%； 流速:14.6m/s |

表6-8                    预热炉废气排放口监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 频次 | 标干 流量Nm3/h | 实测 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 平均值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 6.15 | 颗 粒 物 | 1 | 9393 | 18.6 | 0.175 | 19.2 | 0.177 | 120 | 45.3 | 达标 |
|  |  | 2 | 9226 | 19.9 | 0.184 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 9007 | 19.2 | 0.173 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 1 | 9393 | 20 | 0.188 | 20 | 0.187 | 550 | 29.5 | 达标 |
|  |  | 2 | 9226 | 20 | 0.185 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 9007 | 21 | 0.189 |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 1 | 9393 | 81 | 0.761 | 81 | 0.746 | 240 | 8.78 | 达标 |
|  |  | 2 | 9226 | 81 | 0.747 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 9007 | 81 | 0.730 |  |  |  |  |  |
| 烟气参数 | 湿度:2.5%； 烟温:254.4℃； 含氧量:8.0%； 流速:4.2m/s |

表6-9                     燃气锅炉排放口监测结果一览表

| 监测 日期 | 监测项目 | 林格曼黑度（级） | 标准限值（级） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15 | 烟气黑度 | <1级 | ≤1级 | 达标 |

表6-10                  无组织监测气象参数一览表

| 监测日期 | 监测频次 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16 | 1 | 24.3 | 92.13 | 1.3 | E | 晴 |
|  | 2 | 26.9 | 92.08 | 1.0 | E | 晴 |
|  | 3 | 29.2 | 91.99 | 0.7 | E | 晴 |

表6-11               氨罐区无组织排放监测结果一览表         单位：mg/m3

| 监测日期 | 项目名称 | 监测频次 | 监控点5 | 最大值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16 | 氨 | 1 | 0.20 | 0.21 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 2 | 0.21 |  |  |  |
|  |  | 3 | 0.19 |  |  |  |
| 备注：氨数据由山西嘉源环境检测有限公司提供，报告编号:嘉源（2022）年（检）字第0271号 |

表6-12                厂界无组织排放监测结果一览表         单位：mg/m3

| 监测 日期 | 项目 名称 | 监测 频次 | 监控点 | 最大值 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 6.16 | 颗粒物 | 1 | 0.369 | 0.559 | 0.415 | 0.476 | 0.566 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2 | 0.434 | 0.480 | 0.397 | 0.479 |  |  |  |
|  |  | 3 | 0.520 | 0.462 | 0.443 | 0.566 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 1.43 | 1.43 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 2 | 1.15 | 0.76 | 1.07 | 1.21 |  |  |  |
|  |  | 3 | 0.92 | 0.89 | 1.29 | 1.38 |  |  |  |
|  | 氮氧 化物 | 1 | 0.077 | 0.072 | 0.069 | 0.076 | 0.100 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 2 | 0.065 | 0.075 | 0.081 | 0.100 |  |  |  |
|  |  | 3 | 0.083 | 0.089 | 0.098 | 0.096 |  |  |  |

续表6-12               厂界无组织排放监测结果一览表         单位：mg/m3

| 监测 日期 | 项目 名称 | 监测 频次 | 监控点 | 最大值 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 6.16 | 氨 | 1 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 2 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | 3 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 1 | 0.042 | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.046 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 2 | 0.046 | 0.039 | 0.042 | 0.039 |  |  |  |
|  |  | 3 | 0.043 | 0.040 | 0.039 | 0.036 |  |  |  |
|  | 臭气浓度 | 1 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20（无量纲） | 达标 |
|  |  | 2 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |  |
|  |  | 3 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |  |
| 备注：氨、硫化氢、臭气浓度数据由山西嘉源环境检测有限公司提供 报告编号:嘉源（2022）年（检）字第0271号 |

表6-13                 废水总排口监测结果一览表              单位：mg/L

| 采样 日期 | 分析 日期 | 监测 频次 | 石油类 | 硫化物 | 氰化物 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16 | 6.16-6.17 | 1 | 0.36 | 0.062 | 0.024 | 0.038 |
|  |  | 2 | 0.49 | 0.073 | 0.023 | 0.053 |
|  |  | 3 | 0.60 | 0.039 | 0.025 | 0.045 |
| 平均值 | 0.48 | 0.058 | 0.024 | 0.045 |
| 标准限值 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表6-14                     噪声监测气象参数一览表

| 监测时间 | 频次 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.6.15 | 昼间 | 36.2 | 91.82 | 1.1 | E | 晴 |
|  | 夜间 | 26.3 | 92.34 | 1.5 | E | 晴 |

表6-15                  厂界噪声监测结果一览表              单位：dB(A)

| 监测 类别 | 监测 位置 | 点位 编号 | 2022.6.15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 噪声 | 厂界四周 | 1# | 57 | 47 |
|  |  | 2# | 57 | 47 |
|  |  | 3# | 57 | 47 |
|  |  | 4# | 57 | 47 |
|  |  | 5# | 57 | 47 |
|  |  | 6# | 57 | 47 |
|  |  | 7# | 57 | 47 |
|  |  | 8# | 57 | 48 |
| 标准限值 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表6-16                     噪声监测气象参数一览表

| 监测时间 | 频次 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.6.16 | 昼间 | 24.5 | 92.13 | 1.3 | E | 晴 |
|  | 夜间 | 24.3 | 92.32 | 1.1 | E | 晴 |

表6-17                敏感点噪声监测结果一览表              单位：dB(A)

| 监测 类别 | 监测 位置 | 点位 编号 | 2022.6.16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 噪声 | 覃村 | 9# | 57 | 48 |
|  | 覃村中学 | 10# | 57 | 48 |
| 标准限值 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

附图 1   脱硫尾气排放口监测点位示意图

附图 2  造粒塔排放口1监测点位示意图

附图 3  冷却废气排放口1、2监测点位示意图

附图 4  原料肥破碎筛分排口监测点位示意图

附图 5  加热炉废气排放口监测点位示意图

附图 6 预热炉废气排放口监测点位示意

附图7   厂界无组织、噪声监测点位示意图

附图8   氨罐区无组织监测点位示意图

报告结束

# Text boxes

脱硫再生塔

30m

Φ=0.3m

1m

1m

水膜除尘

造粒

112m

Φ=0.75m

10#

9#

N

1#▲

2#▲

3#▲

4#▲

5#▲

6#▲

7#▲

8#▲

风向

氨罐区

厂界

N

风向